## Slide 1: Case Study: The ACAS Xu System
Network Functionality
Network Properties
Notes: 案例研究：新型机载防撞规避系统
ACAS X的无人驾驶型，即ACAS Xu，开发重点是使用一个大型查找表，该表将传感器测量值映射到告示牌上，但内存要求过高，于是探索了一种DNN表示，为了减少查找时间，对DNN方法进行了进一步改进，将单个DNN替换为45个DNN的数组。之前的认证方法不足以证明连续DNN中不存在故障行为。因此ACAS Xu DNNs成为应用Reluplex的首选。

## Slide 2: Network Functionality
: distance from ownship to intruder
: angle to intruder relative to ownship heading direction
: heading angle of intruder relative to ownship heading direction
: speed of ownship
: speed of intruder
: time until loss of vertical separation
: previous advisory
Clear-of-Conflict(COC)
weak
strong right
weak left
strong left
Geometry for ACAS Xu Horizontal Logic Table
Notes: ACAS Xu系统将输入变量映射为行动提示，每个提示都有一个分数，最低的分数对应最佳行动。输入状态由7个维度组成，这些维度表示根据传感器测量值所确定的信息。
ρ:自己到入侵者的距离
θ:相对于自己方向的入侵者的角度
ψ:入侵者相对于我们方向的航向角
vown:本身的速度
vint:入侵者的速度
τ:垂直分离消失之前的时间
aprev:之前的提示
有五种输出，代表了不同的横向建议:明确冲突(COC)，弱右，强右，弱左，或强左。

## Slide 3: Network Properties
Each pixel is colored to represent the best action if the intruder were at that location.
Advisories for a head-on encounter with aprev= COC, τ = 0 s.
Notes: 需要验证的是，ACAS Xu网络在不同的输入域为输出提示分配正确的分数。该图通过显示一个正面遭遇场景的自顶向下视图来说明这种属性，其中每个像素都是彩色的，以表示入侵者在那个位置上的最佳行动。然而，该图是由有限的输入样本集生成的，可能存在对其他输入产生错误提示的情况，可能导致碰撞。因此，我们使用Reluplex来证明DNN上以下类别的属性:(i)系统不会给出不必要的转向建议。(ii)警报区域是统一的，不包含不一致的警报。(iii)当τ值很高时不会出现强警报。

## Slide 4: Evaluation
we began by comparing our implementation of Reluplex to state-of-the-art solvers: the CVC4, Z3, Yices and MathSat SMT solvers and the Gurobi LP solver.
We ran all solvers with a 4 hour timeout on 2 of the ACAS Xu networks, trying to solve for 8 simple satisfiable properties ,…,
Comparison to SMT and LP solvers. Entries indicate solution time (in seconds)
Notes: 我们使用了一个概念验证实现来评估Reluplex检查45个ACAS Xu dnn上真实属性的能力。我们的实现由三个主要的逻辑组件组成:(i)一个提供核心功能的simplex引擎，如tableau表示和高效的枢轴和更新操作;(ii)一个用于驱动搜索和执行边界推导、ReLU枢轴和ReLU更新的Reluplex引擎;以及(iii)提供按需拆分服务的简单SMT核心。我们首先比较Reluplex与最先进的求解器:CVC4、Z3、Yices和MathSat SMT求解器以及Gurobi LP求解器。我们试着解决8个简单的可满足的性质ϕ1-ϕ8。如图所示，SMT求解器的性能通常很差，只有Yices和MathSat各自成功地解决了两个实例。我们将结果归因于这些求解器缺乏对ReLUs编码的直接支持，以及它们使用了精确的算法。Gurobi确实很快解决了3个问题，但其余的都超时了。Reluplex能够解决所有8个实例。

## Slide 5: Evaluation
if the intruder is distant and is significantly slower than the ownship, the score of a COC advisory will always be below a certain fixed threshold
under similar conditions, the score for COC can never be maximal
the intruder is directly ahead and is either moving towards the ownship
the intruder is away from the ownship but at a lower speed , and state that the DNN will never issue a COC advisory
if the intruder is near and approaching from the left, the network advises “strong right”
even if the previous advisory was “weak right”, the presence of a nearby intrude will cause the network to output a “strong left” advisory instead
when the vertical separation is large the network will never advise a strong turn
for a large vertical separation and a previous “weak left” advisory, the network will either output COC or continue advising “weak left”
Verifying properties of the ACAS Xu networks.
Notes: 接下来，我们用Reluplex测试了10组定量性质φ1，…,φ10。该表为每个属性描述了测试网络的数量、测试结果和测试持续时间。Stack和Splits分别列出了嵌套剖分的最大深度和执行剖分的总次数。对于每个属性，我们都寻找一个违反它的输入，因此，UNSAT结果表明属性存在，而SAT结果表明属性不存在。在SAT的例子中，满足的赋值是一个违反性质的输入的例子。
1：如果入侵者很远，并且比自己慢得多，那么COC的分数将总是低于一个固定的阈值
在类似的情况下，COC的分数永远不会是最大值，这意味着它永远不会是最糟糕的行动。
：入侵者在前面，或者正在向自己移动
入侵者正以更低的速度远离自己，并声明DNN永远不会发布COC提示
属性φ5到φ10都包含一个单一的网络，并检查特定输入区域的一致性行为
如果入侵者在附近且正在从左边靠近，网络建议“强右”
当垂直间距很大时，网络将永远不会建议一个强大的转弯
对于一个较大的垂直距离和先前的“弱左”提示，网络将输出COC或继续提示“弱左”
即使先前的提示是“弱右”，附近的入侵者的存在将导致网络输出一个“强左”提示代替
接下来，我们用Reluplex测试了10组定量性质φ1，…,φ10所示。上表为每个属性描述了测试网络的数量、测试结果和测试持续时间。Stack和Splits分别列出了嵌套剖分的最大深度和执行剖分的总次数。对于每个属性，我们都寻找一个违反它的输入，因此，UNSAT结果表明属性存在，而SAT结果表明属性不存在。在SAT的例子中，满足的赋值是一个违反性质的输入的例子。
𝜑1：如果入侵者很遥远，并且比自己慢得多，那么COC的分数将总是低于一个固定的阈值
𝜑2：在类似的情况下，COC的分数永远不会是最大值，这意味着它永远不会是最糟糕的行动。
𝜑3：入侵者在前面，或者正在向自己移动
𝜑4：入侵者正以更低的速度远离自己，并声明DNN永远不会发布COC提示
属性φ5到φ10都包含一个单一的网络，并检查特定输入区域的一致性行为
𝜑5：如果入侵者在附近且正在从左边靠近，网络建议“强右”
𝜑7：当垂直间距很大时，网络将永远不会建议一个强大的转弯
𝜑8：对于一个较大的垂直距离和先前的“弱左”提示，网络将输出COC或继续提示“弱左”
𝜑9：即使先前的提示是“弱右”，附近的入侵者的存在将导致网络输出一个“强左”提示代替

## Slide 6: Evaluation
we say that a network is -locally-robust at input point if for every such that ||−||∞≤ , the network assigns the same label to and
table depicts the results of local adversarial robustness checks on one of the ACAS Xu networks. We tested combinations of 5 arbitrary points and 5 values of δ. SAT results show that Reluplex found an adversarial input within the prescribed neighborhood, and UNSAT results indicate that no such inputs exist.
Local adversarial robustness tests. All times are in seconds.
Notes: 我们测试的另一类属性是局部对抗鲁棒性
若对于任意x‘，||−||∞≤ ，我们说一个网络在输入点x是δ-局部鲁棒的，网络给x和x‘分配相同的标号。在ACAS Xu DNNs的情况下，这意味着相同的输出在x和x’上得分最低。Reluplex可以用来证明对于给定的x和给定的δ没有对抗性输入。该表描述了在一个ACAS Xu网络上进行的局部对抗鲁棒性检查的结果。我们测试了5个任意点和5个δ值的组合，使用对δ值的二分搜索，Reluplex可以用来逼近最佳的δ值，达到所需的精度。预计不同的输入点具有不同的局部鲁棒性，因此需要分别设置可接受的阈值。
最后，我们提到了对抗鲁棒性的另一种变体，称之为全局对抗鲁棒性，它也可以通过Reluplex来解决。局部对抗鲁棒性是针对特定的x测量的，全局对抗鲁棒性同时适用于所有输入。与局部变量相比，全局对抗鲁棒性更难证明，我们只能在小网络上证明全局对抗的鲁棒性，提高这种技术的可伸缩性有待于将来的工作。
我们测试的另一类属性是局部对抗鲁棒性
对于任意x‘，||𝑥−𝑥^’||∞≤ 𝛿，我们说一个网络在输入点x是δ-局部鲁棒的，网络给x和x‘分配相同的标号。在ACAS Xu DNNs的情况下，这意味着相同的输出在x和x’上得分最低。Reluplex可以用来证明对于给定的x和给定的δ没有对抗性输入。上表描述了在一个ACAS Xu网络上进行的局部对抗鲁棒性检查的结果。我们测试了5个任意点和5个δ值的组合，使用对δ值的二分搜索，Reluplex可以用来逼近最佳δ值，达到所需的精度:例如，对于点4，最佳δ值在0.025和0.05之间。预计不同的输入点具有不同的局部鲁棒性，因此需要分别设置可接受的阈值。
最后，我们提到了对抗鲁棒性的另一种变体，称之为全局对抗鲁棒性，它也可以通过Reluplex来解决。局部对抗鲁棒性是针对特定的x测量的，全局对抗鲁棒性同时适用于所有输入。与局部变量相比，全局对抗鲁棒性更难证明，我们只能在小网络上证明全局对抗的鲁棒性，提高这种技术的可伸缩性有待于将来的工作。

## Slide 7: Conclusion and Next Steps
Conclusion
We presented a novel decision algorithm for solving queries on deep neural networks with ReLU activation functions.
Next Steps
increase the technique’s scalability
provide better soundness guarantees without harming performance
Notes: 最后是结论和下一阶段的工作。提出了一种新的基于ReLU激活函数的深度神经网络查询决策算法。该技术基于对单纯形算法的扩展，以支持非凸ReLU函数，允许它们的输入和输出暂时不一致，然后随着算法的进展固定。我们在验证ACAS Xu网络属性方面的成功表明，该技术在验证真实DNNs方面具有很大的潜力。未来计划追求的主要方向是提高技术的可扩展性。除了对概念证明工具进行工程改进外，计划探索更好的策略和启发式，并应用更高级的冲突分析技术，以减少所需的案件分割数量。另一个方向就是在不损害性能的情况下提供更好的可靠性保证。

## Slide 8
Thank You